# Приказ Федеральной службы по тарифам от 24 августа 2004 г. N 44-э/3
"Об утверждении Методики расчета стоимости отклонений объемов фактического производства (потребления) электрической энергии участников оптового рынка от объемов их планового почасового производства (потребления)"
(с изменениями от 24 мая 2005 г.)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 332 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049), а также в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 г. N 643 "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 44, ст. 4312) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета стоимости отклонений объемов фактического производства (потребления) электрической энергии участников оптового рынка от объемов их планового почасового производства (потребления).

2. Утвердить повышающие (понижающие) коэффициенты к тарифам регулируемого сектора, применяемые при расчете стоимости отклонений согласно Приложению 1 к Методике.

3. Утвердить нормативные уровни отклонений, применяемые при расчете стоимости отклонений согласно Приложению 2 к Методике.

4. Признать утратившим силу постановление ФЭК России от 12 ноября 2003 г. N 93-э/1 "Об утверждении Методики расчета стоимости отклонений объема фактического производства (потребления) электрической энергии участников оптового рынка от объемов их планового почасового производства (потребления)" (опубликовано "Российская газета" 31 декабря 2003 г. N 263, зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2003 г., регистрационный N 5318).

| Руководитель Федеральной службы по тарифам | С.Г. Новиков |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 октября 2004 г.

Регистрационный N 6056

Приложение

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 августа 2004 г. N 44-э/3

# Методика
расчета стоимости отклонений объемов фактического производства (потребления) электрической энергии участников оптового рынка от объемов их планового почасового производства (потребления)
(с изменениями от 24 мая 2005 г.)

# I. Общие положения

1. Настоящая Методика расчета стоимости отклонений объемов фактического производства (потребления) электрической энергии участников оптового рынка от объемов их планового почасового производства (потребления) (далее - Методика) разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 года N 643 "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 44, ст. 4312).

2. Методика определяет основные положения расчета тарифов, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий (далее - Служба) и (или) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, учета повышающих (понижающих) коэффициентов при расчете стоимости электроэнергии в секторе отклонений оптового рынка электрической энергии и мощности участников регулируемого сектора (далее - сектор отклонений) и стоимости отклонений объемов фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов планового почасового производства (потребления) участников свободного сектора, не являющихся участниками регулируемого сектора.

3. Расчет объемов отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии участников оптового рынка от объемов их планового почасового производства (потребления) (далее - отклонения) и квалификация инициатив осуществляется по каждой группе точек поставки генерации и (или) потребления, расположенных в ценовой зоне оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, каждого участника оптового рынка в порядке, определенном Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода (далее - Правила оптового рынка), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 года N 643, и на основании договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и (или) договоров, оформляющих поставку, получение электрической энергии и мощности в регулируемом секторе оптового рынка (с учетом сектора отклонений).

4. Понятия и термины, используемые в настоящей Методике, соответствуют определениям, данным в Федеральном законе от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177), Федеральном законе от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1316), постановлении Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791), постановлении Правительства РФ от 12 июля 1996 года N 793 "О федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии (мощности)", постановлении Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 года N 643 "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода".

# II. Определение нормативного уровня отклонений фактического производства электрической энергии участников оптового рынка от объемов их планового почасового производства

5. Величина нормативного уровня отклонений устанавливается для каждой группы точек поставки генерации (за исключением случаев, указанных в пункте 6 настоящей Методики) в размере максимальной из следующих величин:

два процента от планового почасового производства в соответствующей группе точек поставки генерации;

10 МВтч.

В пределах нормативного уровня отклонений при увеличении объема производства по внешней инициативе стоимость электрической энергии рассчитывается в соответствии с пунктом 11 (формула 1) без применения коэффициента.

В пределах нормативного уровня отклонений при снижении объема производства по внешней инициативе стоимость электрической энергии рассчитывается в соответствии с пунктом 12 (формула 2) без применения коэффициента.

В пределах нормативного уровня отклонений при увеличении или снижении объема производства по собственной инициативе участника стоимость объема электрической энергии рассчитывается по тарифу на поставку электрической энергии, установленному в отношении данного поставщика - участника регулируемого сектора оптового рынка в целом или в отношении каждой электростанции, принадлежащей АО-энерго, или, в случае отсутствия такого тарифа, по тарифной ставке на покупку электрической энергии с оптового рынка, установленной в отношении данного участника регулируемого сектора - покупателя электрической энергии (мощности).

6. Для групп точек поставки генерации, соответствующих (относящихся к) электростанциям (блокам), работающим с использованием генерирующих установок, принятых в опытно-промышленную эксплуатацию актом межведомственных приемочных испытаний по согласованию с Системным оператором оптового рынка, а после вступления в силу настоящей Методики - по согласованию с Системным оператором оптового рынка и Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации (или актом межведомственной комиссии о готовности к проведению энергетического пуска), величина нормативного уровня отклонений устанавливается в размере максимальной из следующих величин:

величина нормативного уровня отклонений, определенная в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики;

величина рабочей мощности соответствующих генерирующих установок, находящихся в опытно-промышленной эксплуатации.

# III. Определение стоимости отклонений объемов фактического производства электрической энергии участников оптового рынка от объемов их планового почасового производства

7. Для целей минимизации объема отклонений фактического производства электрической энергии участников оптового рынка от планового почасового производства, возникающих по их собственной инициативе, и стимулирования участников оптового рынка электрической энергии (мощности) осуществлять действия, необходимые Системному оператору для управления режимами, при расчете платы за отклонения устанавливаются повышающие (понижающие) коэффициенты к тарифам, указанным в Приложении 1 к настоящей Методике.

8. Стоимость отклонений определяется как сумма произведений объемов составляющих величин отклонения по производству на утвержденный Службой (или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов) тариф и на соответствующий коэффициент, определенный в соответствии с настоящей Методикой (далее - плата за отклонения).

При этом под составляющей величиной отклонения по производству понимается объем электрической энергии, являющийся составной частью значения отклонения с учетом положительного или отрицательного знака отклонения, которому присваивается признак внешней инициативы или собственной инициативы участника рынка, в соответствии с Правилами оптового рынка.

9. При определении платы за отклонения участника регулируемого сектора, осуществляющего производство электрической энергии (мощности), используются следующие тарифы, утверждаемые Службой:

- Т_э(пост) - тариф на поставку электрической энергии, установленный в отношении данного поставщика - участника регулируемого сектора оптового рынка в целом или в отношении каждой электростанции, принадлежащей АО-энерго, или, в случае отсутствия такого тарифа, тарифная ставка на покупку электрической энергии с оптового рынка, установленная в отношении данного участника регулируемого сектора - покупателя электрической энергии (мощности);

- Т_эм(пост) - тариф на поставку электроэнергии с учетом мощности, рассчитанный для участника регулируемого сектора - поставщика электрической энергии (мощности) в порядке, установленном нормативными актами.

В случае если некоторые участники ОРЭ производят поставку сальдо-перетоков электрической энергии на оптовый рынок только в летний (или зимний) период года, а в остальное время АО-энерго является дефицитной, Т_эм(пост) на год рассчитывается как среднеарифметическое месячных тарифов на электрическую энергию с учетом мощности.

- max Т_эм(пост) - максимальный тариф на поставку электроэнергии с учетом мощности поставщиков участников оптового рынка утвержденный Службой, рассчитанный как средневзвешенный тариф из нескольких максимальных тарифов установленных Службой на поставку электрической энергии с учетом мощности.

10. При определении платы за отклонения участника сектора свободной торговли, не являющегося участником регулируемого сектора и осуществляющего производство электрической энергии (мощности) в секторе отклонений, используются следующие тарифы:

- Т_э(пост) - тариф на поставку электрической энергии, установленный Службой (или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов) в отношении объекта генерации участника как поставщика электроэнергии, не входящего в состав АО-энерго, или, в случае отсутствия такого тарифа, тарифная ставка на покупку электрической энергии этим участником на розничном рынке;

- Т_эм(пост) - тариф на поставку электроэнергии с учетом мощности, рассчитанный для данного участника в порядке, установленном нормативными актами;

- мах Т_эм(пост) - максимальный тариф на поставку электроэнергии с учетом мощности поставщиков участников оптового рынка, утвержденный Службой, рассчитанный как средневзвешенный тариф из нескольких максимальных тарифов установленных Службой на поставку электрической энергии с учетом мощности.

11. При увеличении объема производства электрической энергии (мощности) участником оптового рынка по внешней инициативе плата за отклонения, в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода", рассчитывается по следующей формуле:

(+)

Т        = Т         х К1

ПВ(ген)    эм(пост)

(1)

12. При снижении объема производства электрической энергии (мощности) участником оптового рынка по внешней инициативе плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(-)

Т        = Т         х К2

ПВ(ген)    эм(пост)

(2)

13. При увеличении участником оптового рынка объема производства электрической энергии (мощности) по собственной инициативе плата за отклонения определяется по следующей формуле:

(+)

Т        = Т         х К3

ПС(ген)    эм(пост)

(3)

14. При снижении участником оптового рынка объема производства электрической энергии (мощности) по собственной инициативе плата за отклонения рассчитывается согласно пункту 56 Правил оптового рынка - в соответствии с пунктами 15, 16 и 17 настоящей Методики.

15. При снижении участником оптового рынка объема производства электрической энергии (мощности) по собственной инициативе на величину, не превышающую пять процентов планового почасового производства участника в соответствующей группе точек поставки генерации, плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(-)

Т        = махТ         х К4

ПС(ген)       эм(пост)

(4)

16. При снижении участником оптового рынка объема производства электрической энергии (мощности) по собственной инициативе на величину, превышающую пять процентов и не превышающую десять процентов планового почасового производства участника в соответствующей группе точек поставки генерации, плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(-)

Т        = махТ         х К5

ПС(ген)       эм(пост)

(5)

17. При снижении участником оптового рынка объема производства электрической энергии (мощности) по собственной инициативе на величину, составляющую более десяти процентов планового почасового производства в соответствующей группе точек поставки генерации, плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(-)

Т        = махТ         х К6

ПС(ген)       эм(пост)

(6)

# IV. Определение нормативного уровня отклонений фактического потребления электрической энергии участников оптового рынка от объемов их планового почасового потребления

18. Величина нормативного уровня отклонений устанавливается в размере двух процентов от планового почасового потребления для каждой группы точек поставки потребления участника оптового рынка.

19. Объем отклонений электрической энергии участника оптового рынка, не превышающий величину нормативного уровня отклонений, рассчитывается по цене на электрическую энергию и мощность в регулируемом секторе или по стоимости единицы электрической энергии (мощности), определенной для данного участника в порядке, установленном нормативными актами.

# V. Определение стоимости отклонений фактического потребления электрической энергии (мощности) участников оптового рынка от объемов их планового почасового потребления

20. Для целей минимизации объема отклонений фактического почасового потребления электрической энергии участников оптового рынка от объемов планового почасового потребления, возникающих по их собственной инициативе, и стимулирования участников оптового рынка, имеющих собственные генерирующие объекты, осуществлять действия, необходимые Системному оператору для управления режимами, приводящие к возникновению отклонений, при расчете платы за отклонения применяются соответствующие тарифы, к которым устанавливаются повышающие (понижающие) коэффициенты, указанные в настоящей Методике.

21. Стоимость отклонений фактического почасового потребления электрической энергии (мощности) от планового почасового потребления определяется как сумма произведений объемов составляющих величин отклонения по потреблению на плату за отклонения, определенную в соответствии с настоящей Методикой.

При этом под составляющей величиной отклонения по потреблению понимается объем электрической энергии, являющийся составной частью значения отклонения с учетом положительного или отрицательного знака отклонения, которому присваивается признак внешней инициативы или собственной инициативы участника рынка, в соответствии с Правилами оптового рынка.

22. При определении платы за отклонения участника регулируемого сектора оптового рынка, осуществляющего покупку электрической энергии (мощности), используются следующие тарифы, утвержденные Службой:

- Т_э(пок) - тарифная ставка на покупку электрической энергии с оптового рынка, установленная данному участнику регулируемого сектора покупателю электрической энергии (мощности), или (для избыточных АО-энерго), в случае отсутствия такого тарифа, тарифная ставка на поставку электрической энергии на оптовый рынок, установленная в отношении данного участника Службой;

- Т_эм(пок) - цена на электроэнергию и мощность в регулируемом секторе, рассчитанная для данного участника в порядке, установленном нормативными актами.

23. При определении стоимости отклонений участника сектора свободной торговли, не являющегося участником регулируемого сектора, осуществляющего покупку электрической энергии (мощности), используются следующие величины:

- Т_э(пок) - тарифная ставка на электрическую энергию, установленная органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов участнику свободного сектора, не являющемуся участником регулируемого сектора;

- Т_эм(пок) - стоимость единицы электрической энергии (мощности), определенная как разность между установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов участнику тарифом на электрическую энергию и мощность и суммой тарифов за услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, по передаче электрической энергии по территориальным распределительным сетям, по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России, по организации функционирования торговой системы оптового рынка, по обеспечению системной надежности и услуги Системного оператора.

24. При снижении объема потребления электрической энергии (мощности) участника оптового рынка по внешней инициативе в группах точек поставки, относящихся к потреблению с регулируемой нагрузкой плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(-)

Т        = Т        х К7

ПВ(потр)   эм(пок)

(7)

25. При снижении объема потребления электрической энергии (мощности) участником оптового рынка по внешней инициативе в группах точек поставки, не относящихся к потребителям с регулируемой нагрузкой, а относящихся к потребителям, имеющим собственные генерирующие объекты, количественные характеристики которых не удовлетворяют условиям участника оптового рынка - поставщика, плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(-)

Т        = Т        х К8

ПВ(потр)   эм(пок)

(8)

В случае изменения объема потребления в группе точек поставки потребления участника оптового рынка по внешней инициативе,плата за отклонения определяется аналогично плате за отклонения для групп точек поставки потребления, относящихся к потреблению с регулируемой нагрузкой.

26. При увеличении объема потребления электрической энергии (мощности) участником оптового рынка по внешней инициативе в группах точек поставки, относящихся к потреблению с регулируемой нагрузкой плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(+)

Т        = Т       х К9

ПВ(потр)   э(пок)

(9)

27. При увеличении объема потребления электрической энергии (мощности) участником оптового рынка по внешней инициативе в группах точек поставки, не относящихся к потребителям с регулируемой нагрузкой, а относящихся к потребителям, имеющим собственные генерирующие объекты, количественные характеристики которых не удовлетворяют условиям участника оптового рынка - поставщика, плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(+)

Т        = Т       х К10

ПВ(потр)   э(пок)

(10)

28. При снижении объема потребления электрической энергии (мощности) участником оптового рынка по собственной инициативе участника на величину, не превышающую пять процентов планового почасового потребления участника в соответствующей группе точек поставки потребления, плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(-)

Т        = Т       х К11

ПС(потр)   э(пок)

(11)

29. При снижении объема потребления электрической энергии (мощности) участником оптового рынка по собственной инициативе участника на величину, превышающую пять процентов, но не превышающую десять процентов планового почасового потребления участника в соответствующей группе точек поставки потребления, плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(-)

Т        = Т        х К12

ПС(потр)   э(пок)

(12)

30. При снижении объема потребления электрической энергии (мощности) участником оптового рынка по собственной инициативе участника на величину, превышающую десять процентов планового почасового потребления участника в соответствующей группе точек поставки потребления, плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(-)

Т        = Т       х К13

ПС(потр)   э(пок)

(13)

31. При увеличении объема потребления электрической энергии (мощности) участником оптового рынка по собственной инициативе плата за отклонения рассчитывается в соответствии с пунктами 32, 33 и 34 настоящей Методики.

32. При увеличении объема потребления электрической энергии (мощности) участником оптового рынка по собственной инициативе на величину, не превышающую пять процентов планового почасового потребления участника в соответствующей группе точек поставки потребления, плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(+)

Т        = Т        х К14

ПС(потр)   эм(пок)

(14)

33. При увеличении объема потребления электрической энергии (мощности) участником оптового рынка по собственной инициативе на величину, превышающую пять процентов, но не превышающую десять процентов планового почасового потребления участника в соответствующей группе точек поставки потребления, плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(+)

Т        = Т        х К15

ПС(потр)   эм(пок)

(15)

34. При увеличении объема потребления электрической энергии (мощности) участником оптового рынка по собственной инициативе на величину, превышающую десять процентов планового почасового потребления участника в соответствующей группе точек поставки потребления, плата за отклонения рассчитывается по следующей формуле:

(+)

Т        = Т        х К16

ПС(потр)   эм(пок)

(16)

35. При возникновении ситуаций, приведших к изменению объема потребления участников оптового рынка, не имеющих собственных генерирующих объектов по причинам, не зависящим от участника оптового рынка (вследствие непреодолимой силы) плата за отклонения не взимается.

# VI. Расчет стоимости отклонений объемов фактического производства (потребления) электрической энергии участников оптового рынка от объемов их планового почасового производства (потребления), в отношении групп точек поставки, расположенных во второй ценовой зоне

Утратил силу с 1 октября 2005 г.

Приложение 1

# Повышающие (понижающие) коэффициенты к тарифам регулируемого сектора, применяемые при расчете стоимости отклонений
(новая версия)

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│           Коэффициент            │       Значение коэффициента        │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 1                               │1,05                                │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 2                               │0,9                                 │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 3                               │0                                   │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 4                               │0,95                                │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 5                               │1                                   │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 6                               │1,5                                 │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 7                               │1,5                                 │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 8                               │1,05                                │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 9                               │0,5                                 │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 10                              │0,9                                 │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 11                              │1,2                                 │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 12                              │1,1                                 │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 13                              │0,9                                 │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 14                              │1,05                                │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 15                              │1,25                                │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│К 16                              │1,5                                 │

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Приложение 2

# Нормативные уровни отклонений и диапазоны отклонений, учитываемые при расчете платы за отклонения

┌──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐

│Субъект       оптового│Величина   нормативного│Диапазон     отклонений,│

│рынка,    наименование│уровня отклонений      │учитываемых при  расчете│

│инициативы отклонения │                       │платы за отклонения     │

├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│Поставщики,           │Мах    (2%    планового│Более Мах (2%  планового│

│увеличившие      объем│почасового             │почасового производства;│

│производства        по│производства; 10 МВтч) │10 МВтч)                │

│внешней инициативе    │                       │                        │

├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│Поставщики,  снизившие│Мах    (2%    планового│Более Мах (2%  планового│

│объем производства  по│почасового             │почасового производства;│

│внешней инициативе    │производства; 10 МВтч) │10 МВтч)                │

├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│Поставщики,           │Мах    (2%    планового│Более Мах (2%  планового│

│увеличившие      объем│почасового             │почасового производства;│

│производства        по│производства; 10 МВтч) │10 МВтч)                │

│собственной инициативе│                       │                        │

├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│Поставщики,  снизившие│Мах    (2%    планового│Более 10 МВтч и         │

│объем производства  по│почасового             │От 2%  до  5%  планового│

│собственной инициативе│производства; 10 МВтч) │почасового производства;│

│                      │                       │                        │

│                      │                       │От 5  до  10%  планового│

│                      │                       │почасового производства,│

│                      │                       │                        │

│                      │                       │Более   10%    планового│

│                      │                       │почасового производства │

├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│Покупатели,  снизившие│2%            планового│Более    2%    планового│

│объем потребления   по│почасового потребления │почасового потребления  │

│внешней инициативе    │                       │                        │

├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│Покупатели,           │2%            планового│Более    2%    планового│

│увеличившие      объем│почасового потребления │почасового потребления  │

│потребления         по│                       │                        │

│внешней инициативе    │                       │                        │

├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│Покупатели,  снизившие│2% планового почасового│2-5%           планового│

│объем потребления   по│потребления            │почасового потребления, │

│собственной инициативе│                       │5-10%          планового│

│                      │                       │почасового потребления; │

│                      │                       │более   10%    планового│

│                      │                       │почасового потребления  │

├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│Покупатели,           │2% планового почасового│2-5%           планового│

│увеличившие      объем│потребления            │почасового потребления  │

│потребления         по│                       │5-10%          планового│

│собственной инициативе│                       │почасового  потребления,│

│                      │                       │более                   │

│                      │                       │10% планового почасового│

│                      │                       │потребления             │

└──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘